TR-120 光端机

北京拓瑞光通信设备有限公司

一、系统简介

1，产品概述

TR-120是基于超大规模集成电路开发的点对点光传输设备，它以简洁的单板形式实现了4 E1电路光传输,	它具有公务电话功能和用户的辅助通道。告警监控功能完善，集成度高，功耗低，性能稳定，使用方便。

2，主要特点

· 可提供4 E1的透明传输。

· 光线路速率为150Mbps，传输距离不低于50Km。

· E1接口码型为HDB3码，E1抖动容限、转移特性、输出抖动完全符合ITU-T G.703、G.823和G.742建议。

· 具有完备的告警功能，并可监控对端设备的实时状态。

· 公务电话使用普通的手柄话机。

· 提供RS232网管接口。

· 提供一个用户RS232透明数据通道。

· 整机为单板设计，标准1U高度，19英寸机箱。

·  220V交流电源或-48V直流电源供电方式可选。

二、功能简述

TR-120光端机功能如图1所示：

图1：TR-120光端机功能示意

TR-120光端机提供的公务电话，使用普通手柄话机，具有振铃音，忙音，催挂音。

TR-120光端机设计有一个用户RS232透明数据通道，以RJ-45形式提供。

TR-120光端机具有完整的告警监视功能。告警内容包括光消失，帧失步，10-3、10-6误码，各E1支路信号中断，除了报告本端的告警状态以外，还可以通过一个按键，利用本端的显示灯表示对端的告警状态。

TR-120光端机具有一个用于网络管理的RS232接口。通过这个管理接口，用户可以监视本端和远端的状态，可以设置对端的E1电路自环（进行线路检查），还可以看到不能通过指示灯直接显示的告警信息。

TR-120光端机网管地址已经设为“00”。

三、应用示例

图2：点对点组网示例

四、技术指标

1，光接口

· 比特速率：150Mb/s±50ppm

· 波长：1310nm

· 出光功率：-2～-11dBm

· 接收灵敏度：优于-36dBm

· 接收动态范围：34dB

· 接口：单纤/双纤，FC/SC可选

2，E1接口

· 速率：2.048Mbps，允许偏差±50ppm

· 阻抗：75Ω 不平衡式（可选120Ω平衡式，需接阻抗转换器

订货用户时须提前声明）

· HDB3编码：符合ITU-T G.703建议

· 输出抖动符合ITU-T G. 823建议

· 输入抖动容限符合ITU-T G. 823建议

· 抖动转移特性符合ITU-T G. 742建议

3，公务电话

· 普通四线手柄电话

· 64Kb/sPCM编码

4，电源

· 输入电压范围：-48V时，允许-36V ～ -72V (DC)

~220V时，允许~165V ～ ~264V (AC)

· 设备功耗：5W

5，工作环境要求

· 温度：0℃——45℃

· 湿度：95％，无凝结

6，机箱尺寸与重量

· 长×高×宽（深度）：483mm×44mm×140mm

· 重量：2kg

五、操作说明

1，前面板示意与说明

图3： TR-120前面板示意图

表1：前面板指示灯说明

| 指示灯类型 | 灯的颜色 | 状态 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR | 绿 | 亮 | 光端机电源指示灯。 当正常接通电源，打开电源开关后，此灯亮。 |
| ALR | 红 | 亮、闪烁 | 总告警指示灯。 当本端设备有告警指示时，ALR指示灯长亮，面板上的告警指示灯指示本端设备告警；按下告警选择开关后，面板上的告警指示灯将显示远端设备告警。 当本端设备没有告警，而远端设备有告警时，ALR指示灯闪烁，表示对端设备有告警，按下告警选择开关后，面板上的告警指示灯将显示远端设备告警。 |
| NOP | 红 | 亮 | 无光检测指示灯。该告警将屏蔽LOF、1E-3、1E-6告警。 当检测到设备光口无光输入时，此灯亮； 当检测到设备光口接收到光后，此灯灭。 按下告警选择开关后，NOP指示灯可以显示对端NOP告警。 |
| LOF | 红 | 亮 | 光线路群路帧失步，告警将屏蔽1E-3、1E-6告警。 无光时，该告警被屏蔽。告警有效时，屏蔽掉误码告警。 按下告警选择开关后，LOF指示灯可以显示对端LOF告警。 |
| 1E-3 | 红 | 亮 | 线路误码大于10-3告警，该告警将屏蔽1E-6告警。 按下告警选择开关后，1E-3指示灯可以显示对端10-3告警。 |
| 1E-6 | 红 | 亮 | 线路误码大于10-6告警。 按下告警选择开关后，1E-6指示灯可以显示对端10-6告警。 |
| LOS1-LOS4 | 红 | 亮 | 4路E1支路消失告警指示。 当E1支路信号丢失时，相应支路的LOS指示灯亮。 按下告警选择开关后，LOS指示灯可以显示对端LOS告警。 |

表2：前面板按键开关说明与操作

| 类型 | 状态 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| LOCAL |  | 告警选择开关。 当此按钮处于“”（弹出）状态时，前面板的告警指示灯指示本端设备告警。 当按下此按钮，使之处于“”（按下）状态时，本端设备的告警指示灯将指示远端设备的告警。 |
| REMOTE |  |  |
| ALARM |  | 告警音屏蔽开关。 当此按钮处于“”（弹出）状态时，扬声器将对设备的各个告警发出告警音。 当此按钮处于“”（按下）状态时，各种告警音将被屏蔽，而电话振铃功能正常。 |
| MUTE |  |  |
| MASK |  | 支路消失告警屏蔽开关， 此按钮按下后能屏蔽掉当前未使用的E1支路的消失告警。即屏蔽掉伪告警。如果E1使用有变化，应弹出MASK开关然后再按下，那么它会屏蔽掉现在未使用的E1 LOS告警。而正在使用的E1被拔掉后，仍能出现相应的支路告警。 |
| CALL |  | 公务电话操作按扭。 本端按下CALL键（摘机）后，对端振铃，本端有回铃音，此时对端按下CALL键，拿起手柄电话即可通话 一方弹出CALL键（挂机）后，对方有忙音， 对端挂机后，本端在1分钟内未挂机，有催挂音，切记通话完毕，弹出CALL键，以被下次通话呼叫。 |
| HANSET |  | 公务电话,接普通手柄话机。 |

2，后面板示意与说明

图4：TR-120后面板示意图

注：以上是TR-120 的220V电源形式，此外还有-48V电源形式。

表3：后面板说明与操作

| 接口类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 电源 | 有交流~220V和-48V直流两种，用户应当在订货时说明 |
| 光接口 | FC，SC接口可选，1310nm波长。 |
| E1 1-4 | 1~4路E1接口。 |
| RS232 NETMAN | RS232网管接口。 |
| RS232 DATA | RS232用户透明数据通道。 |

六、安装与维护

1，安装

（1）打开包装箱，取出TR-120光端机，立刻清点配件是否齐全，如有缺损，请尽快与本公司联系。

（3）根据实际情况的要求，选择是用~220V交流电源还是使用-48V的直流电源。

（4）开电，观察设备的指示灯是否正常，电源指示灯应正常亮起，逐步根据实际需要进行配置。

2，维护

该设备在出厂前已调整出最佳状态，所有功能接口均位于前后面板，非我公司技术人员，请勿擅自打开机箱。

设备遇到故障时，及时与供应商联系。

附:   RS232线制作方法

·TR-120  RS232接口RJ45插头：

P2：接输入信号线。

P3：接输出信号线。

P5：接GND。

· 计算机RS232接口(DB9)插头

P3：接输入信号线。

P2：接输出信号线。

P5：接GND。

# Text boxes

使用说明书