TRC-11

FE1/RS232 转换器

北京拓瑞光通信设备有限公司

一、概述：

TRC-11 FE1/RS232接口转换器可将全部或部分E1时隙即（N*64K）转换为RS232接口，可广泛应用于计算机网络互连、DDN数据网接入、移动电话网的传输优化，和基于E1的PCM网络的各种传输接入。

一、`前面板：

二、 指示灯：

PWR  ：      绿       电源指示，                 亮        正常

TD    ：      绿       发数据指示                  亮        有发数据

RD    ：      绿       收数据指示                  亮        有收数据

LOS   ：      红       E1接口信号指示           亮        无信号

LOF   ：      红       E1接口信号指示           亮        失步

AIS    ：      红       E1接口信号指示           亮        信号为全“1”

ERR   ：      红       E1接口信号指示           亮        有误码

三、后面板：

四、技术参数：

E1接口：

接口码型： HDB3

接口阻抗： 平衡口 （RJ45）120(，不平衡口（BNC）75(

自适应

主时钟：   2048Kbps(50ppm

频率跟踪： (100ppm

2048Kb/S数字接口物理电气特性符合ITU-T G.703建议

120( RJ-45 插针定义

| 管脚标号 | 功能定义 | 信号方向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RX+（接收数据正） | 输入 |
| 2 | TX+（发送数据正） | 输出 |
| 3 | GND（地） |  |
| 4 | NC（空） |  |
| 5 | RX-（接收数据负） | 输入 |
| 6 | TX-（发送数据负） | 输出 |
| 7 | GND（地） |  |
| 8 | NC（空） |  |

V．35  接口：

工作方式：   DCE

数据速率：  N*64K （N=1~32）

接口连接：  DB25孔座（配DB25至M34转换线）

DB25 管脚定义：

| 管脚标号 | 功能描述 | I/O |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND |  |
| 2 | TDA | I |
| 3 | RDA | O |
| 5 | CTS | O |
| 6 | DSR | O |
| 7 | GND |  |
| 8 | DCD | O |
| 9 | RCB | O |
| 11 | XTCB | I |
| 12 | TCB | O |
| 14 | TDB | I |
| 15 | TCA | O |
| 16 | RDB | O |
| 17 | RCA | O |
| 24 | XTCA | I |
| 其余 | NC |  |

V．24  接口：

工作方式：   DCE

数据速率：  N*64K（N=1~4）.由V.24本身速率所限,异步时,直接2,3脚.

速率为 0 ~ 57.6K

接口连接：  DB25

DB25 管脚定义：

| 管脚标号 | 功能描述 | I/O |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND |  |
| 2 | TDA | I |
| 3 | RDA | O |
| 5 | CTS | O |
| 6 | DSR | O |
| 7 | GND |  |
| 8 | DCD | O |
| 15 | TCA | O |
| 17 | RCA | O |
| 24 | XTCA | I |
| 其余 | 不用 |  |

五、前面板DIP开关设置

本设备的设置开关包括时隙选择开关和功能设置开关，SW1为功能开关，SW2~SW5为时隙选择开关。

SW1功能开关：

E1发送时钟选择：

|  | SW1：1 | SW1：2 |
| --- | --- | --- |
| 主时钟 | ON | OFF |
| E1恢复时钟 | OFF | ON |

对通的两端FE1/V.35(V.24) 设备，通常一方为主时钟，另一端为E1恢复时钟。一般局端设为主时钟，用户端设为从时钟。

|  | 状态 |
| --- | --- |
|  | ON | OFF |
| SW1：3 | E1口内环 | 禁止 |
| SW1：4 | E1口外环 | 禁止 |
| SW1：5 | 默认为OFF |
| SW1：6 SW1：7 | V.35(V.24)相位选择，默认为OFF，需要时，或ON 或OFF组合设置 |
| SW1：8 | 透明2M | 分帧2M |

SW2~SW5为时隙选择开关，每一位对应一个时隙，共31个时隙：

| 开关 | 功能 | ON | OFF |
| --- | --- | --- | --- |
| SW2：1 | 时隙 1 | 允许 | 禁止 |
| SW2：2 | 时隙 2 | 允许 | 禁止 |
| SW2：3 | 时隙 3 | 允许 | 禁止 |
| SW2：4 | 时隙 4 | 允许 | 禁止 |
| SW2：5 | 时隙 5 | 允许 | 禁止 |
| SW2：6 | 时隙 6 | 允许 | 禁止 |
| SW2：7 | 时隙 7 | 允许 | 禁止 |
| SW2：8 | 时隙 8 | 允许 | 禁止 |
| SW3：1 | 时隙 9 | 允许 | 禁止 |
| SW3：2 | 时隙 10 | 允许 | 禁止 |
| SW3：3 | 时隙 11 | 允许 | 禁止 |
| SW3：4 | 时隙 12 | 允许 | 禁止 |
| SW3：5 | 时隙 13 | 允许 | 禁止 |
| SW3：6 | 时隙 14 | 允许 | 禁止 |
| SW3：7 | 时隙 15 | 允许 | 禁止 |
| SW3：8 | 时隙 16 | 允许 | 禁止 |
| SW4：1 | 时隙 17 | 允许 | 禁止 |
| SW4：2 | 时隙 18 | 允许 | 禁止 |
| SW4：3 | 时隙 19 | 允许 | 禁止 |
| SW4：4 | 时隙 20 | 允许 | 禁止 |
| SW4：5 | 时隙 21 | 允许 | 禁止 |
| SW4：6 | 时隙 22 | 允许 | 禁止 |
| SW4：7 | 时隙 23 | 允许 | 禁止 |
| SW4：8 | 时隙 24 | 允许 | 禁止 |
| SW5：1 | 时隙 25 | 允许 | 禁止 |
| SW5：2 | 时隙 26 | 允许 | 禁止 |
| SW5：3 | 时隙 27 | 允许 | 禁止 |
| SW5：4 | 时隙 28 | 允许 | 禁止 |
| SW5：5 | 时隙 29 | 允许 | 禁止 |
| SW5：6 | 时隙 30 | 允许 | 禁止 |
| SW5：7 | 时隙 31 | 允许 | 禁止 |
| SW5：8 | 未用 |  |  |

六、典型应用

E1（N*64K）/V.35(V.24)可将N*64Kbps数据通过G.703网络进行传输，并具有短程基带调制解调器功能。

七、 供电条件：       220V(20%， 36~76V直流

如电源为直流-48V时接法如上图。

八、 工作环境：

环境温度：   0(C~ 40(C

相对湿度：   ≤90%（35）

九、外型尺寸：

210X140 X38（mm）

十、装箱清单：

- DB25至M34转换电缆一条

- 220V电源线一条

- 同轴头两只

- RJ-45一只

- 说明书一份

# Text boxes

TRC-11

PWR

TD

RD

LOS

AIS

ERR

PWR

V.35(V.24)

输入

120(

输出

LOF

SW1

SW5

使用说明书